## Slide 1: R7 探究科学Ⅰガイダンス（科学の基礎）
黒瀬 玲凱

## Slide 2: ひとまず
振り返りシートを回収します

## Slide 3: 前回の授業
科学的って何だろう？
科学的なデータってどんなもの？

## Slide 4: 前回の結果

## Slide 5: 今日の目標
「ピペット１滴は何mLである」という結論を得る。
もちろん、科学的なデータとしての結論。 （人によって答えが違ったら、科学的と言えるのか？）
Notes: 客観性があるデータが科学的なデータだ！
みたいな話を黒瀬はあまりしたくなくて…あくまで生徒が考える体を取りたいのでこんな書き方になっています。

## Slide 6: 今日は早速実験
今日は「全員で同じ方法で実験を行う」
科学的なデータに近づく上で、こうするといいことがある？
Notes: 生徒に考えてもらいたい
・班による手法の違いがないから比較しやすい
とかが出てくる気はするけど、
私としては
・データ量が多い
から同じ方法で行ってほしい。
あと、考えてもらっている間に振り返りシートに目を通して、実験方法を決めてほしい

## Slide 7: 今日は早速実験
今日は「全員で同じ方法で実験を行う」
科学的なデータに近づく上で、こうするといいことがある？
実際に行う手法は、振り返りシートで一番回答が多かったもの

## Slide 8: ではやってみましょう！
ちゃんと「科学的なデータ」になるように
結果はすべて、スプレッドシートに記入
Notes: 実験に入る前に、「科学的なデータ」が目標であることを改めて。
今回はスプレッドシートに記入してもらい、ヒストグラムを前半分生成する。
事前入力をしておいて、あとから数値を入れるというスプレッドシートの使い方も見てもらいたい。

## Slide 10: さて、
「同じ方法」で実験をしたにもかかわらず、結果に違いがありますね？
同じ班でも毎回同じ結果ではありませんね？
なんででしょうか…？

## Slide 11: 「誤差」には種類がある
「過失誤差」
「系統誤差」
「偶然誤差」

## Slide 12: 「過失誤差」
測定者の経験不足や不注意による誤差
水滴が落ちずにメスシリンダーの壁面についてしまった。
メスシリンダーの数値を斜めから見て読んだ。
１０分の１の目分量を間違えた。
１０滴のところ、間違えて１１滴入れた。

## Slide 13: 「系統誤差」
ある特定の原因によって、測定値が偏る誤差
気温が高いと、ガラスが膨張して、数値が小さめに出てしまう。
わずかに水面から蒸発しているので、真値よりも数値が小さめに出てしまう。
毎回数滴水滴が壁についているなら、もはや過失誤差ではなく、系統誤差

## Slide 14: 「偶然誤差」
測定時に毎回ランダムに含まれる誤差
完全に同じ環境、同じ測定者、同じ手順で測定したとしても、測定値はずれる
液が切れる時に切れよく落ちる時と少し切れが悪い時
表面張力でくっついてくる量
液面での表面張力による凹みの大きさ
わずかな温度変化

## Slide 15: 「誤差」には種類がある
「過失誤差」：人のミス（対処可能）
「系統誤差」：条件による誤差（対処可能）
「偶然誤差」：世界のランダム性 （対処不可）

## Slide 16: 「誤差」には種類がある
「過失誤差」：人のミス（対処可能）
「系統誤差」：条件による誤差（対処可能）
「偶然誤差」：世界のランダム性 （対処不可）
そもそも、メスシリンダーのメモリには±0.2mLの誤差が許容されている。

## Slide 17: 「誤差」には種類がある
「過失誤差」：人のミス（対処可能）
「系統誤差」：条件による誤差（対処可能）
「偶然誤差」：世界のランダム性 （対処不可）
そもそも、メスシリンダーのメモリには±0.2mLの誤差が許容されている。
科学的なデータって何だ…？

## Slide 18: そんなことを言い出したら
「ピペット１滴が何mLか」という問いに答えはないのではないか？

## Slide 19: そんなことを言い出したら
「ピペット１滴が何mLか」という問いに答えはないのではないか？
⇒「唯一絶対な答えがない」ことと、「答えがない」ことは違う
「ピペット１滴が10mLです」と言われたらどう思う？
Notes: ピペット１滴は0.04mLだ！というと間違いかもしれないけれど、0.04mL付近であることは間違いないのである。
だから、ピペット１滴が何mLかを示すには、相応の方法がある。

## Slide 20: 誤差を含むデータから真の値を推測する
偶然誤差を含むデータには「真の値に近いほど出やすい」という性質がある
このようなデータの分布を正規分布という
このようなデータでは、平均値が有効。
Notes: 正確じゃない表現だから、情報の先生には怒られちゃう。

## Slide 21: 誤差を含むデータから真の値を推測する
さらに、「誤差範囲」をつける方法がある。
誤差範囲の付け方にはいろいろあるし、みんなはまだ習っていないが、今回は標準偏差でつけてみる
Notes: スプレッドシートで出せるようにしておきます。

## Slide 22: ということを踏まえて
科学的なデータって何ですか？